Проработать тесты

Обработка металлов давлением

- На каком свойстве металлов основана обработка металлов давлением

  - Твердость

  - Упругость

  - Пластичность

  - Ударная вязкость

- Перемещение атомов относительно друг друга  на расстояния больше межатомных из одних равновесных положений в новые называется….

  - Упругой деформацией

  - Пластической деформацией

  - Текучестью

  - Ползучестью

- При какой обработке получение заготовок деталей достигается перемещением частиц металла

  - При литье

  - При обработке резанием

  - При обработке давлением

  - При сварке

- Наибольшей пластичностью обладают…

  - Чистые металлы

  - Сплавы металлов

  - Сплавы металлов с неметаллами

  - Сплавы неметаллов с металлами

- Увеличение содержания  углерода в стали  …. пластичность

  - Увеличивает

  - Уменьшает

  - Не изменяет

  - Сначала увеличивает, затем уменьшает

- Увеличение температуры стали  …. пластичность

  - Увеличивает

  - Уменьшает

  - Не изменяет

  - Сначала увеличивает, затем уменьшает

- Упрочнение металлов при пластической деформации называется …

  - Возвратом

  - Рекристаллизацией

  - Наклепом

  - Отжигом

- Процесс образования новых равноосных зерен в деформированном металле называется…

  - Возвратом

  - Рекристаллизацией

  - Наклепом

  - Отжигом

- Холодная деформация – это деформация, происходящая ….

  - При температуре рекристаллизации

  - Ниже температуры рекристаллизации

  - Выше температуры рекристаллизации

  - Сначала ниже, а затем выше  температуры рекристаллизации

- Горячая деформация – это деформация, происходящая ….

  - При температуре рекристаллизации

  - Ниже температуры рекристаллизации

  - Выше температуры рекристаллизации

  - Сначала ниже, а затем выше  температуры рекристаллизации

- Обжатие металла вращающимися валками – это…

  - Прокатка

  - Прессование

  - Волочение

  - Ковка

- К основным видам прокатки не относится

  - Продольная

  - Поперечная

  - Поперечно-винтовая

  - Продольно-винтовая

- При продольной прокатке валки …

  - Пересекаются и вращаются в противоположных направлениях

  - Параллельны и вращаются в противоположных направлениях

  - Перекрещиваются и вращаются в противоположных направлениях

  - Параллельны и вращаются в одном направлении

- При поперечной прокатке валки …

  - Пересекаются и вращаются в противоположных направлениях

  - Параллельны и вращаются в противоположных направлениях

  - Перекрещиваются и вращаются в противоположных направлениях

  - Параллельны и вращаются в одном направлении

- При поперечно-винтовой прокатке валки …

  - Находятся под углом и вращаются в противоположных направлениях

  - Параллельны и вращаются в противоположных направлениях

  - Параллельны и вращаются в одном направлении

  - Находятся под углом и вращаются в одном направлении

- При изготовлении изделий с переменным сечением по длине применяется…. прокатка

  - Продольная

  - Поперечная

  - Поперечно-продольная

  - Продольно-винтовая

- Совокупность профилей и размеров прокатанного металла называется

  - Сортаментом

  - Профилем

  - Калибром

  - Размером

- Форма поперечного сечения прокатанного изделия называется

  - Сортаментом

  - Профилем

  - Калибром

  - Размером

- Стальная заготовка квадратного сечения – это…

  - Сляб

  - Блюм

  - Слябинг

  - Блюминг

- Стальная заготовка прямоугольного сечения с большим отношением ширины к высоте – это …

  - Сляб

  - Блюм

  - Слябинг

  - Блюминг

- Канавка на рабочей поверхности прокатных валков называется

  - Сортаментом

  - Профилем

  - Калибром

  - Ручьем

- Совокупность ручьев пары валков называется

  - Сортаментом

  - Профилем

  - Калибром

  - Размером

- Выдавливание металла через отверстие в матрице

  - Прокатка

  - Прессование

  - Волочение

  - Ковка

- Какой вид обработки металлов давлением может быть прямым и обратным

- Прокатка

- Прессование

- Волочение

- Ковка

- При каком методе прессования направление выхода металла через отверстие матрицы совпадает с направлением движения пуансона

  - При прямом прессовании

  - При обратном прессовании

  - При продольном прессовании

  - При поперечном прессовании

- При каком методе прессования направление выхода металла через отверстие матрицы не совпадает с направлением движения пуансона

  - При прямом прессовании

  - При обратном прессовании

  - При продольном прессовании

  - При поперечном прессовании

- Протягивание заготовок через отверстие в матрице, поперечное сечение которого меньше поперечного сечения заготовки, называется

  - Прокаткой

  - Прессованием

  - Волочением

  - Ковкой

- Каким способом чаще всего получают проволоку

  - Прокаткой

  - Прессованием

  - Волочением

  - Ковкой

- Процесс деформирования нагретой заготовки между верхними и нижними бойками молота называется

  - Прокаткой

  - Прессованием

  - Волочением

  - Ковкой

- Поковками называют заготовки, полученные

  - Прокаткой

  - Прессованием

  - Волочением

  - Ковкой

- Для увеличения длины заготовки и уменьшения ее поперечного сечения применяют

  - Протяжку

  - Гибку

  - Осадку

  - Прошивку

- Для увеличения длины заготовки и уменьшения ее поперечного сечения применяют

  - Гибку

  - Осадку

  - Вытяжку

  - Прошивку

- Для увеличения поперечного сечения заготовки за счет  уменьшения ее высоты применяют

  - Протяжку

  - Гибку

  - Осадку

  - Прошивку

- Для получения в заготовке сквозного отверстия или углубления применяют

  - Протяжку

  - Гибку

  - Осадку

  - Прошивку

- Для изготовления крюков, скоб, коленвалов применяют

  - Протяжку

  - Гибку

  - Осадку

  - Прошивку

- Для разделения заготовки на части, отделения излишков металла применяют

  - Рубку

  - Гибку

  - Осадку

  - Прошивку

- Процесс изготовления паковок в штампах, при котором течение металла в стороны ограничено, называется

  - Ковкой

  - Объемной штамповкой

  - Прокаткой

  - Вытяжкой

- Горячая объемная штамповка может быть

  - В открытых штампах

  - В прямых штампах

  - В наклонных штампах

  - В угловых штампах

- Горячая объемная штамповка может быть

  - В прямых штампах

  - В наклонных штампах

  - В угловых штампах

  - В закрытых штампах

- При каком виде объемной штамповки образуются паковки с заусенцами

- В прямых штампах

- В открытых штампах

- В угловых штампах

- В закрытых штампах

- Холодной называют штамповку, когда металл …

  - Нагревают ниже температуры рекристаллизации

  - Нагревают ниже температуры возврата

  - Нагревают ниже температуры отжига

  - Не нагревают

- К видам холодной объемной штамповки относят

  - Выдавливание

  - Прокатку

  - Прессование

  - Волочение

- К видам холодной объемной штамповки относят

  - Прокатку

  - Высадку

  - Прессование

  - Волочение

- К видам холодной объемной штамповки относят

  - Прокатку

  - Прессование

  - Объемную формовку

  - Волочение

- К видам холодной объемной штамповки относят

  - Прокатку

  - Прессование

  - Волочение

  - Чеканку

- Процесс изготовления деталей из полосы или рулонного материала, когда толщина деталей не превышает 10 мм называют

  - Горячей объемной штамповкой

  - Листовой штамповкой

  - Холодной объемной штамповкой

  - Рулонной штамповкой

- Резание по замкнутому контуру, когда отделенная часть является деталью, называется …

  - Пробивкой

  - Вырубкой

  - Гибкой

  - Отрезкой

- Резание по замкнутому контуру, когда отделенная часть является отходом, называется …

  - Пробивкой

  - Вырубкой

  - Гибкой

  - Отрезкой

- Получение полой детали замкнутого контура из плоской листовой заготовки

  - Пробивкой

  - Вытяжкой

  - Вырубкой

  - Гибкой